## Slide 1: Валяние
Приемы в технике валяния по-сырому
Преподаватель ЧДХШ №4 им. Э.М.Юрьева Семенова Ю.А.

## Slide 2: Про валяние или фелтинг
Валяние из шерсти, или фелтинг — очень интересный, увлекательный вид рукоделия, пользующийся сегодня популярностью. Современные мастера изготавливают в этой технике одежду, обувь, аксессуары и украшения, игрушки, а также создают картины и панно

## Slide 3
Валяние из шерсти (от англ. felt — войлок, фильц, набивание) — техника, при которой из пышной, воздушной шерсти получают плотный войлок. Способностью сваливаться обладает только натуральная шерсть: волокна сцепляются между собой благодаря чешуйчатой структуре

## Slide 4
Валяние из шерсти — один из древнейших видов рукоделия: люди изготавливали вещи из войлока уже порядка 8 тыс. лет назад.

## Slide 5
Шерсть для валяния бывает в виде гребенной ленты и кардочеса. Гребенная лента — это аккуратно уложенные в длинную ленту шерстяные волокна. Кардочес выглядит как полуфабрикат, первое звено пути

## Slide 6: Виды валяния
Различают два основных вида — сухое и мокрое. С помощью техники сухого валяния, создаются объемные изделия: игрушки, сувенирные фигурки, украшения.
Техника мокрого валяния, для изготовления одежды, панно, полотен, сумок — иными словами, плоских изделий

## Slide 7: Материалы и инструменты, которые понадобятся для работы
Тонкая (!) шерсть для валяния 50-60 гр.
Вискоза нескольких цветов или другие волокна
Воздушно-пузырьковая пленка
Сетка москитная
Шаблон 2-3 шт. (выкройка нашего будущего изделия)
Виброшлифовальная машинка (можно обойтись и без нее)
Вода, мыло

## Slide 8
Работу начинаем с подготовки поверхности для валяния. Застилаем стол воздушно-пузырьковой пленкой. Выкладываем шаблоны для цветка

## Slide 9
От шерсти отделяем одинаковые небольшие пасмы и начинаем укладывать их на каждую форму по кругу и от края к середине. чтобы шерсть ложилась равномерно, без зазоров. Каждый следующий ряд выкладывается с небольшим нахлестом на предыдущий

## Slide 10
Для декора можно использовать вискозу, шелковые платочки и другие волокна.
Выкладываем тонкие пасмы вискозы.

## Slide 11
Когда шаблоны укрыты тонкими слоями шерсти, берем москитную сетку, накладываем на наше изделие, мочим. Требуется хорошо пропитать изделие, поэтому воды должно быть достаточно. Далее добавляем мыло. И разглаживаем, распределяя воду по всей поверхности шаблонов

## Slide 12
Когда шерсть свалялась достаточно хорошо, можно снять шаблоны и начать формировать пластику и лепестки цветка
После уваливания формы и лепестков – промыть в теплой воде и сформировать заново. Сушить

## Slide 13
После просушки можно декорировать при помощи камней и бисера или вышивки

## Slide 15: Ссылки
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2014/11/18/master-klass-valyanie-broshi
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-otkrytomu-uroku-na-tiemu-izghotovlieniie-broshi-iz-lient-i-kruzhieva.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/74675-prezentaciya-mokroe-valyanie.html
https://www.liveinternet.ru/users/valyanka/rubric/2961595/
https://shkatulochka.com/
https://www.youtube.com/channel/UC40_QMYoezm7HoJq_zhVe-g
https://www.livemaster.ru/chiaras?sortitems=0&v=0&from=160
https://www.youtube.com/channel/UCPjcME5J2EnA_N7Ic8a_bgA/videos
https://feltingandfiberstudio.com/2016/01/22/book-resist-tutorial-by-teri-berry/
https://www.youtube.com/watch?v=N3uM3KysTXQ
https://www.youtube.com/watch?v=W9TGLlb5FiI
https://www.youtube.com/watch?v=VsizGzZU4p0
https://www.youtube.com/watch?v=ZhvNtEwQfX4
https://www.youtube.com/watch?v=5d3E0GymOho&feature=youtu.be

## Slide 25
ronispace

## Slide 26
ronispace